## Slide 1
CARTES PROGRAMMABLES:
Metro M4 express et Trinket M0
ALIMENTATION:
Par port USB
Par prise jack
Par batterie

## Slide 2
Pattes 0 à 13 nommées board.D0 à board.D13
Fonctionnent en ENTREE ou SORTIE numérique
Digital I/O (Input/Output)
2 états : True / False
1 / 0
3.3 V / 0 V
Configurer en SORTIE
On met la patte
à l’Etat BAS: (0 V)
On met la patte
à l’Etat HAUT: (3.3 V)
CAPTEURS NUMERIQUES

## Slide 3
La librairie board donne accès aux fonctionnalités de votre carte
Digital I/O (Input/Output)
On crée un objet « led » associé à la patte D4 qui est configuré en entrée/sortie numérique
On met la valeur de cette patte à l’Etat BAS: FALSE (0 V)
La librairie digitalio donne accès aux fonctions permettant de configurer et piloter les entrées/sorties numériques
On configure la direction de cette patte en sortie
On met la valeur de cette patte à l’Etat HAUT: TRUE (3,3 V)

## Slide 4
Fonctionnent en ENTREE ou SORTIE numérique
Digital I/O (Input/Output)
2 états : True / False
1 / 0
3.3 V / 0 V
Configurer en ENTREE
Si bouton appuyé
il envoie: (3.3 V)
On lit
l’état du bouton
FALSE
Si bouton relaché
il envoie: (0 V)
TRUE

## Slide 5
Digital I/O (Input/Output)
On crée un objet « poussoir » associé à la patte D0 qui est configuré en entrée/sortie numérique
On lit la valeur de cette patte (poussoir.value):
si le poussoir est enfoncé, la patte « reçoit » 3,3 V: poussoir.value renvoie True
si le poussoir est relaché, la patte « reçoit » 0 V: poussoir.value renvoie False
On configure la direction de cette patte en entrée
On importe les mêmes librairies avec la fonction Pull en plus
Permet de connecter la patte à la masse lorsque le bouton n’est pas enfoncé

## Slide 6
Les pattes A0 à A5
Lecture d’une tension analogique
Fil pilote
0V
Analog I/O (AnalogIn/AnalogOut)
Capteurs
U(en V)
3,3V
Lecture sur 16 bits
de la tension
0
3,3V
65535
Si besoin les pattes A0 et A1
peuvent produire une tension
U(V)
N(entier)

## Slide 7
Analog I/O (AnalogIn/AnalogOut)
On crée un objet « capteur » associé à la patte A0 qui est configurée en entrée analogique
On peut afficher la valeur dans la console série (REPL)
Read-Evaluate-Print-Loop
La librairie analogio donne accès aux fonctions permettant de configurer et piloter les entrées/sorties analogiques
Capteur.value lit la valeur numérique de la tension convertie sur 16bits. Renvoie une valeur entre 0 et 65535.
On convertit pour trouver la valeur correspondante en Volt

## Slide 8
Les Servo-moteurs
Servo-moteurs à angle
Servo-moteurs à rotation continue

## Slide 9
Digital I/O (Input/Output)
Les pattes 2 à 13: signaux MLI (ou PWM)
Piloter des servos moteurs
Fil pilote
1,5 ms
1,0 ms
0°
-90°
2,0 ms
+90°
T= 20 ms
Soit 50 Hz

## Slide 10
La librairie pulseio permet de créer des signaux MLI (ou PWM)
On crée un signal « MLI » associé à la patte D2 fréquence de 50 Hz
La librairie adafruit_motor donne accès aux fonctions permettant de piloter les différents types de moteurs(pour nous des servo-moteurs)
À l’aide du sous module servo du module adafruit_motor, on crée un objet de classe Servo appelé MonMOTEUR
On indique :
avec quelle patte il fonctionnera
Valeur min du pulse (1 ms)
Valeur max du pulse (2 ms)
La gamme (0 à 180°)Optionnel
On fixe l’angle du servomoteur. Ici 90°
On peut facilement piloter l’angle du servomoteur

## Slide 11
Pour les servo-moteurs à rotation continue, c’est le même principe
À l’aide du sous module servo du module adafruit_motor, on crée un objet de classe ContinuousServo appelé moteur_rotation
La vitesse du moteur se contrôle à l’aide de la propriété throttle accepte une valeur réelle entre -1 et 1.
1  vitesse de rotation max dans un sens
0  arrêt du moteur
-1 vitesse de rotation max dans sens inverse